HMS Håndbok

Speiderhytta på Madland

HMS HÅNDBOK

Speiderhytta på Madland

Innhold

- HMS målsetting

- Nødplakat

- Ordensregler

- Branninnstruks

- Rømningsplan

- Branntekniske installasjoner

- Risikoanalyse

- Vedlikeholdsprogram

- Brannsentral og brannvarslingsanlegg

- Bygningsmessige branntekniske forhold

- Pulver apparater

- HMS målsetting

# Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

For at all brukere skal få ett best mulig opphold på hytta vår har vi laget Helse, Miljø og Sikkerhets målsettinger for hytta. Det er meget viktig at HMS tas på alvor av alle brukere, slik at alle får ett fint opphold og HMS målene oppnås.

## RISIKO

Det er laget en risikoanalyse for bruk av hytta, se kapittel 7. Risikoene forandrer seg med årstider (fyring, skogbrannfare, kulde, etc.) og antall folk på hytta (evakureing, ovesikt, hygiene, etc). Risikoene er summert nedenfor, men se risikoanalysen for å få ett fullstendig bilde:

Helse

- Diare og andre mage problemer pga. dårlig håndhygiene, dårlig oppvask.

- Matforgiftning pga. kjølemat oppbevart for lenge og for varmt.

- Personskade, bruk av øks, kniv, uforsiktig lek, fall, etc.

- Personskade, nedkjøling, folk går seg bort.

Miljø

- Forsøpling av området.

- Stygt rundt hytta pga. bålbrenning utenom fast bålplass.

- Ødelagte trær pga. hugging, teljing på stammen.

Sikkerhet

- Brann pga. uvettig fyring, tørking av klær, bruk av stearinlys eller lek med ild

- Lyngbrann

- Brann i dieselaggregatet

- Eksplosjon pga. propanlekkasje

- Forgiftning pga. propanlekkasje

## HMS mål

HMS målene er laget for å adressere de risikoer som har kommet fram i risikoanalysen.

Hana KFUK - KFUM sin speiderhytte på Madland skal:

- Være i så godt teknisk tilstand at faresituasjoner ikke oppstår pga. hyttas tilstand.

- Tilrettelegge for at god hygiene kan ivaretas.

- Tilby ett innbydende område rundt hytta til brukere og turgåere.

- Redusere sannsynlighet for uønskede hendelser og ulykker ved å ha klare regler for bruk av hytta.

- Alle brukere skal få opplæring om HMS og regler på hytta ved ankomst.

- Nødplakat

- Ordensregler

- Alle gjester har ansvar for at hytte, inventar og utstyr behandles forsvarlig og at ordensregler overholdes. Ved skader på hytte eller inventar kan eierne kreve erstatning.

- Det er ikke tillatt å gå på taket.

- Leder er ansvarlig for fordeling av soveplass.

- Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkohol eller annen rusgift i eller i nærheten av hytta.

Berusede personer har ikke adgang til hytta. Røyking er ikke tillatt inne.

- Alle plikter å vise den største forsiktighet ved bruk av ild, inne og ute.

Ansvarlig leder skal gjennomføre rømmingsøvelse i begynnelsen av oppholdet, og gjøre alle kjent med rømningsveier og slukkeutstyr. Brannvarslingsanlegget skal settes i funksjon ved ankomst og slås av ved avreise.

- Det er ikke tillatt med stearinlys eller annen åpen ild på soverommene.

- Oppvarming skjer med hjelp av vedovner. Disse skal behandles på en forsiktig og riktig måte.

Det skal oppnås en normal komforttemperatur, ikke ”overfyres”. Dører på ovnene skal være lukket.

- Aggregat skal kjøres etter oppslått bruksanvisning. Det skal benyttes til belysning når dette er påkrevd. Ikke kjør aggregatet på dagtid og ikke la aggregatet gå over natta,

- Propanbeholder skal stenges og ventilhette med gummislange tas av etter hver gangs bruk.

- Det skal benyttes tøfler eller innesko i soveromsfløy. Peisestue, patruljerom og i kjøkken/ stue i 2.etg.

- Madrasser skal ikke fjernes fra soverommene. Det skal være laken på madrasser i sengene.

- Kjeler, gryter, spiseredskaper etc. skal vaskes grundig rent med varmt såpevann og skylles i varmt vann. Kjøkkenet skal holdes ryddig. Ikke flytt utstyr fra kjøkken til patruljehola.

- Alle matrester og annet avfall skal tas med hjem, eller kan kastes i Gjesdal Kommunes hytterenovasjon. Container er plassert på høyre side etter passering av bro, ca 4 km fra P-plass.

- Ved avreise skal:

  - Hytta skal være i den orden man selv ønsker å finne den.

  - Gulvene skal være vasket.

  - Toalettene skal være vasket.

  - Brannvarslingsanlegg og aggregat avstengt (nøkkel i 0 posisjon).

  - Ovner skal være slukket. Ved skal være på plass ved ovner. Husk opptenningsved.

  - Madrasser satt på høykant i køyer og senger. Evt. skitne laken tas med og leveres.

  - Mat og avfall tatt med hjem.

  - Redskaper skal være inne.

  - Det er ryddig rundt hytta.

  - Kjøkken er vasket.

  - Vaskebøtter og kluter er skylt og hengt opp til tørk.

  - Dører og vinduer er lukket og låst.

  - Flagg tatt inn

- BRANNINSTRUKS

Ved ankomst :

- Åpne døra til brannsentralskapet og sett bryteren på de to sikringene OPP. Nøkkelen for å åpne skapet henger ved siden av sentralen.

- Brannalarm slås på ved å vri på nøkkelen på brannsentral til høyre.

- Rømningslys aktiveres for 18 timer når det blir mørkt ved å trykke på knapp på brannsentral. Dette må gjøres hver dag.

En kan slå av rømningslyset ved å slå av brannsentralen med nøkkelen.

- Alle gjøres kjent med branninstruks og rømningsveier.

- Samtlige skal vite sin oppførsel ved BRANN.

- Om nødvendig avholdes brannøvelse.

Rømningsveier:

- Rømningsveier er markert med GRØNNE LYSENDE SKILT.

- Rømningsveier må ikke blokkeres.

- Dører er rømningsvei nr. 1.  Vindu brukes bare dersom dører er blokkert.

Ved brann:

- Lukk alle vinduer og dører.

- Alle skal ut!

- Umiddelbar samling ved flaggstanga.

- Ansvarlig Leder sørger for at alle kommer seg ut.  Teller opp.

- Varsle brannvesenet (tlf. 110) og hyttesjef.

- Ansvarlig leder vurderer om det er forsvarlig og slukke.

Tiltak for å hindre brann:

- Sjekk at propanslangene er ok og lytt etter lekksje.

- Husk å slå av propan og ta regulator hetta helt av etter hver gang de er brukt.

- Heng ikke klær for nærme ovnene.

- Det er ikke tillatt med bart lys på soverommene.

- Unngå uvettig fyring

- Det skal kun brennes bål i den ferdige gruven en på hyttas den framside.  (Vennligst ikke sløse med veden, den bæres opp!)

- Rømningsplan

- Oversikt over branntekniske installasjoner

Brannalarm:

Det er montert brannalarm med brannsentral av typen Eltek BSX 2. Dette er en selvstendig ensløyfe brannsentral. Sentralen er bestykket i h.h.t. F.G. og Sjøfartsdirektoratets krav. Anlegget er batteridrevet og lades av solcellepanel og strøm når diesel aggregatet går.

Alarmen er tilkoblet 18 røykdetektorer og 5 alarmklokker. Plasseringen av disse går frem av rømningsplanen.

Det er montert en manuell brannmelder ved siden av brannsentralen og ved rømningsdør i sovefløy.

Brannsentralen varsler IKKE brannvesenet.

Rømningsveier:

Det er lysende skilt som viser nødutganger og gir evakueringslys. Disse drives av 24V batteri og aktiveres for 18 timer via trykknapp på brannsentral.

Det er hengt opp plan for rømningsvei på alle soverom, kjøkken, peisestuer, patruljehola og hall.

Pulverapparat:

Det er hengt opp seks kilos pulverapparat på følgende steder: hall, sovefløy, utenfor peisestue i kjeller, kjøkken til patruljerom, dofløy, peisestue og utenfor hovedkjøkken i 2. etasje.

Det er dessuten reserveapparater i hall.

Se bruksanvisning på neste side.

Branntepper:

Det er hengt opp brannteppe på kjøkken, kjøkken patruljerom og i hall.

- Riskoanalyse

Risikoanalysen er utført av Cato Bjerkeli og Øystein Johnsrud den 7.6.2006.

Oppdatert av Øystein Johnsrud den 6.6.2012.

| Risiko beskrivelse | Sannsynlighet | Konsekvens | Aksjon | Varsling |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brann i gryte ved matlaging | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå | 1 | Forbigående skade, da matlaging skjer når folk er oppe og det er stor sannsynligehet for suksessfull rømning. | Skru av varmen, dekk brannen med grytelokk eller brannteppe. Gjør klar flere pulverapparat i tilfelle brannen blusser opp. | Varsle utleier på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i aggregat | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Forbigående skade, da aggregatet går når folk er oppe og det er stor sannsynligehet for suksessfull rømning. | Ikke søl med diesel. Sjekk at det ikke er noe brennbart inntil eksosanlegget. Slå av aggregatet om natta. | Varsle utleier på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Pipebrann | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Viktig å fyre med god trekk. | 3 | Død, dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover. Deteksjon vil muligens være sen og brann kan spre seg i papp over tak meget rasket. | Evakuer hytta, vurder situasjonen og steng trekken til ovner hvis det er trygt. Slukking? | Varsle brannvesen på 110 og utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann ved ovn/peis. | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Ikke lek med ild i ovnene og vis aktsomhet ved fyring. Ikke fyr for hardt, | 3 | Død, dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover. | Start slukking med pulverapparat. Evakuer hytta. Vurder situasjonen, hvis en velger å gå inn igjen er det meget viktig at det settes ut brannvakt på stedet, med vann tilgjengelig for å ta evt. oppblussing. Vakten må være i minst 12t. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i soverom, oppholdsrom | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Det er ikke tillatt med stearinlys eller annen åpen flamme andre steder enn i stuer og kjøkken. Røyking inne er ikke tillatt. | 3 | Død, dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover. | Start slukking med pulverapparat. Evakuer hytta. Vurder situasjonen, hvis en velger å gå inn igjen er det meget viktig at det settes ut brannvakt på stedet, med vann tilgjengelig for å ta evt. oppblussing. Vakten må være i minst 12t. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 1 | Brann i elektrisk anlegg | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 1 | Forbigående skade, da aggregatet går kun når når folk er oppe og det er stor sannsynligehet for suksessfull rømning. | Start slukking med pulverapparat. Evakuer hytta. Steng aggregatet. Vurder situasjonen, hvis en velger å gå inn igjen er det meget viktig at det settes ut brannvakt på stedet, med vann tilgjengelig for å ta evt. oppblussing. Vakten må være i minst 12t. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i tøy ved kletørk over ovn | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Viktig at en er nøye med oppheng av klær slik at det ikke faller på ovn og at en har minst 1 meter avstand til ovn. | 3 | Død, dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover. | Start slukking med brannteppe eller pulverapparat. Evakuer hytta. Vurder situasjonen, hvis en velger å gå inn igjen er det meget viktig at det settes ut brannvakt på stedet, med vann tilgjengelig for å ta evt. oppblussing. Vakten må være i minst 12t. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 1 | Brann under vedlikeholds arbeide | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Viktig å planlegge arbeidet godt og ha brannslukke utstyr tilgjengelig. | 1 | Forbigående skade, da folk er oppe og det er stor sannsynligehet for suksessfull rømning. | Start slukking med brannteppe eller pulverapparat. Evakuer hytta. Vurder situasjonen, hvis en velger å gå inn igjen er det meget viktig at det settes ut brannvakt på stedet, med vann tilgjengelig for å ta evt. oppblussing. Vakten må være i minst 12t. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann ute av kontroll ved bålbrenning på angitt sted | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Bålbrenning kun tillatt på bålsted foran hytta og i perioden 15.9-15.4. og det ikke er fare for antenning av tørt gress/lyng. | 3 | Død, brann kan komme ut av kontrol og spre seg til hytta. Dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover om bålet ikke er under kontroll når en forlater det. | Slukk hvis det kan gjøres uten fare og beskytt hytta mot antenning hvis mulig. Vurder vindretning og brannretning og evakuer dit. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i gress/lyng pga bruk av ild andre steder enn bålplass. Lek med fyrstikker | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Det er strengt forbudt å leke med fyrstikker og tenne bål andre steder enne angitt bålplass. | 3 | Død, brann kan komme ut av kontrol og spre seg til hytta. Dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover | Slukk hvis det kan gjøres uten fare og beskytt hytta mot antenning hvis mulig. Vurder vindretning og brannretning og evakuer dit. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i gress/lyng i nært område | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Død, dette kan skje på nattestid når folk ligger og sover. | Slukk hvis det kan gjøres uten fare og beskytt hytta mot antenning hvis mulig. Vurder vindretning og brannretning og evakuer dit. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Hytta må evakueres og det er dårlig vær. | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Død, ved dårlig vær og kulde kan det ære vanskelig å ta seg til Rødekorshytta. | Gjør forberedelser ihht. værmelding. Få med mobiltelefon ut. Forsøk om mulig å få med klær. utstyr og soveposer ut. Gå til Rødekorshytta og bryt dere inn der. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Brann i hytta ute av kontroll, folk er evakuert | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Død | Samlingssted er ved flaggstanga. Videre evakuering til Rødekorshytta, pass på at en går minst 300m unna hytta pga. mulighet for gasseksplosjon. Der kan være opptil 6 11kg gassbeholdere på hytta. | Varsle brannvesen på 110 hvis brannen ikke kommer under kontroll. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr |
| 3 | Gasslekkasje | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. Regulator skal kun være koblet til gass beholder ved matlaging. | 3 | Død, eksplosjon og brann, evt. kvelning pga. gass har fortrengt luft eller narkotisk effekt av gass. | Steng hvis trygt. Evakuer, la dører stå åpne. Vurder situasjonen før en går inn igjen. | Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. |
| 3 | Alvorlig personskade | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Død. Det tar i beste fall 30min før legehelikopter kan være på plass. | Leder varsler AMK sentralen på 113 og tar kontroll. Leder førstehjelp, evt. hjerte lunge redning til hjelp kommer. Ikke gi opp! | AMK sentralen 113. Varsle Hjemmelder for speidere. Det er viktig at alle grupper som leier hytta har etablert Hjemmeleder. |
| 3 | Person forsvinner fra følget/hytta | 1 | Tenkelig, har ikke skjedd ennå. | 3 | Død | Leder organiserer søk i nærområdet. | Varsle Politiet på 112. Varsle Hjemmelder for speidere. Det er viktig at alle grupper som leier hytta har etablert Hjemmeleder. Varsle utleier umiddelbart på oppgitt kontakt tlf. nr. Utleier kjenner terrenget godt. |

Sannsynlighet:

1 – Tenkelig

2 – Har skjedd

3 – Har skjedd flere ganger

Konsekvens:

1 – Forbigående skade

2 – Varig skade

3 – Død.

Risko:

Sannsynlighet x Konsekvens [R=f(sk)]

- Vedlikeholdsprogram og logg

Brannsentral og varslingsanlegg

Ved ankomst hytta

Slå på alarmen, sjekk at det lyser grønt. Reset inne i skapet ved feil. Sjekk at nødlys virker når disse slås på. Meld i fra til utleier ved retur av nøkkel. Dette dokumenteres på Utleierapport.

Kvartalsvis

Slå på alarmen, sjekk at det lyser grønt, test klokker. Sjekk at nødlys fungerer. Noter eventuelle feil. Dette dokumenteres ved at det skrives inn i Vedlikeholds Loggbok i hytta.

Årlig

Kontroll av anlegget av sakkyndig kontrollør. Test alle detektorer med test røykgass. Sjekk at nødlys fungerer. Noter testen, resultater og eventuelle feil i Vedlikeholds Loggbok i hytta og meld ifra til Brannvernleder. Dette dokumenteres ved at det skrives inn i Vedlikeholds Loggbok i hytta.

Bygningsmessige branntekniske forhold

Kontroll program.  Dette dokumenteres ved at det skrives inn i Vedlikeholds Loggbok i hytta.

Halv årlig (august og januar)

| Emne | Aksjon | Sjekket | Anmerkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Utvendige forhold | Sjekk og fjern evt. langt vissent gress rundt veggene og evt. annen vegetasjon som kan bidra til at brann i gresset antenner hytta |  |  |
| Kontroll av branndører | Sjekk at dører er hele og at dørpumpe på dør inn i sovefløy fungerer. |  |  |
| Kontroll av rømningsveier | Sjekk at merking er lett synlig og intakt. Sjekk at rømningslys virker. Sjekk at rømningsveier er ryddige, lett fremkommelige helt ut. Sjekk at rømnings vindu i stue lett kan åpnes. Sjekk at alle vinduer i sovefløy og patruljehola lett kan åpnes. |  |  |
| Kontroll av branntepper | Sjekk at det er branntepper på kjøkkenet, patruljehola og i hall og at disse er intakte. |  |  |
| Elektrisk anlegg | Sjekk at det elektriske anlegget er fri for defekter, deksler er på plass, etc. |  |  |
| Propan anlegg i kjøkken og patruljehola. | Sjekk at slanger er hele og uten sprekker. Sjekk at alle slangeklemmer sitter godt. Test at brennere fungerer godt. Lukt om det er noen lekkasjer. |  |  |
| Annet |  |  |  |

Brannsluknings apparater

Kontroll program

Ved ankomst hytta

Sjekke at alle pulverapparater er på plass, at måler står på grønt og at det ikke er synlige defekter på apparatene. Dette dokumenteres på Utleierapport.

Halv Årlig

Brannlsuknings apparatene skal sjekkes minst 1 gang per år ved å sjekke at trykkmåleren står på grønt og snu apparatet og lytte om pulveret er løst. Dette dokumenteres ved at det skrives inn i Vedlikeholds Loggbok iå hytta.

1 årlig

Apparatet skal tas med for kontroll hos brannvesenet eller annen kvalifisert leverandør. Dette dokumenteres ved at det skrives inn i Vedlikeholds Loggbok i hytta og påtegning på apparatet fra leverandør.

10 årlig

Apparatet skal ha full overhaling hos brannvesenet eller annen kvalifisert leverandør, evt. byttes ut med nytt.

# Text boxes

Madlandshytta